Załącznik nr 6 do SWZ

WYKAZ POSIADANEGO PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO

OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU

Zamawiający przedstawia wykaz posiadanego oprogramowania i sprzętu, jakim dysponuje na dzień ogłoszenia zamówienia publicznego:

## Oprogramowanie używane w Dziale Farmacji Szpitalnej:

## pakiet firmy KAMSOFT – wersja KS-ASW 2020.3.3.0.

## Oprogramowanie używane w Dziale Statystyki Medycznej:

## pakiet firmy ASSECO – wersja AMMS 4.56.3

## Serwer A1 (1 szt.) – urządzenie: Fujitsu RX 2540 M5 12x3,5”

| Element konfiguracji | Parametry |
| --- | --- |
| Płyta główna | - dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; - wyposażona w 24 gniazda pamięci RAM DDR4, obsługa 3000GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz; - oferowany model serwera obsługuje pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej 1000GB – 12 gniazd pamięci RAM umożliwia wymienną instalację tego typu modułów; - 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16; - wszystkie złącza PCI Express są aktywne; - 2 sloty dla dysków M.2 |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz, Zainstalowane dwa procesory szesnasto-rdzeniowe w architekturze x86 |
| Ilość procesorów | 2 |
| Pamięć RAM | - zainstalowane 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933Mhz w 8 kościach po 32GB każda; - wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing; - wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 1GB pamięci podręcznej cache; - wyposażony w nieulotną pamięć cache |
| Dyski HDD i SSD | - zainstalowane 4 dyski SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 3.5’ H-P EP, dyski hotplug; - zainstalowane 4 dyski HD SATA 4TB 7.2K 3.5’, dyski hotplug; - 12 wnęk dla dysków twardych hotplug 3,5 |
| Inne napędy zintegrowane | Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW |
| Kontrolery LAN | - jedna dwuportowa karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI; - dodatkowa osobna karta 4x1Gbit/s, niezajmująca slotu PCI |
| Porty | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 1x USB 2.0 dostępne na froncie obudowy - 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera - 1x USB 3.0 wewnątrz serwera - 1x port szeregowy RS-232 |
| Zasilanie, chłodzenie | - redundantne zasilacze hotplug o mocy min 450W, o sprawności 94%; - redundantne wentylatory hotplug; - dostarczone wraz z kablami C13 o długości 4m każdy |
| Oprogramowanie producenta serwera | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itp.) |
| Dokumentacja, inne | - elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, - serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce (karta produktowa dostępna u Zamawiającego) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, VMware, Linux. Serwer posiada certyfikat zgodności dla systemów: Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter Hyper-V Server 2016 VMware vSphere™ 6.7 SUSE® Linux Enterprise Server 12 ,SP2 Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7.6 Oracle® Linux 7.7 |

## Serwer A2 (1 szt.) – urządzenie: Fujitsu RX 2540 M5 12x3,5” z Win

| Element konfiguracji | Parametry |
| --- | --- |
| Płyta główna | - dwuprocesorowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera, możliwość instalacji procesorów 28-rdzeniowych; - wyposażona w 24 gniazda pamięci RAM DDR4, obsługa 3000GB pamięci RAM DDR4 2933 MHz; - oferowany model serwera obsługuje pamięć nieulotną instalowaną w gniazdach pamięci RAM o pojemności sumarycznej 1000GB – minimum 12 gniazd pamięci RAM umożliwia wymienną instalację tego typu modułów; - 6 złącz PCI Express generacji 3, w tym minimum 3 złącza o prędkości x16; - wszystkie złącza PCI Express są aktywne; - 2 sloty dla dysków M.2 |
| Procesor | Procesor dedykowany do pracy w serwerach, Intel Xeon Silver 4216 16C 2.10 GHz, Zainstalowane dwa procesory szesnasto-rdzeniowe w architekturze |
| Ilość procesorów | 2 |
| Pamięć RAM | - zainstalowane 256 GB pamięci RAM typu DDR4 Registered, 2933Mhz w 8 kościach 32GB każda; - wsparcie dla technologii zabezpieczania pamięci Advanced ECC, Memory Scrubbing; - wsparcie serwera dla konfiguracji kopii lustrzanej pamięci RAM |
| Kontrolery dyskowe, I/O | - zainstalowany kontroler SAS 3.0 RAID 0,1,5,6,50,60 1GB pamięci podręcznej cache; - wyposażony w nieulotną pamięć cache |
| Dyski HDD i SSD | - zainstalowane 4 dyski SSD SATA 6G 480GB Mixed-Use 3.5’ H-P EP, dyski hotplug; - zainstalowane 4 dyski HD SATA 4TB 7.2K 3.5’, dyski hotplug; - 12 wnęk dla dysków twardych hotplug 3,5 |
| Inne napędy zintegrowane | Wbudowany fabrycznie wewnętrzny napęd DVD-RW |
| Kontrolery LAN | - jedna dwuportowa karta 2x1Gbit/s ze wsparciem iSCSI; - dodatkowa osobna karta 4x1Gbit/s , niezajmująca slotu PCI |
| Porty | - zintegrowana karta graficzna ze złączem VGA; - 1x USB 2.0 dostępne na froncie obudowy - 2x USB 3.0 dostępne z tyłu serwera - 1x USB 3.0 wewnątrz serwera - 1x port szeregowy RS-232 |
| Zasilanie, chłodzenie | - 2 redundantne zasilacze hotplug o mocy min 450W, o sprawności 94%; - redundantne wentylatory hotplug; - dostarczone wraz z kablami C13 o długości 4m każdy |
| Oprogramowanie producenta serwera | Oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające konfigurację kontrolera RAID, instalację systemów operacyjnych, zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczone w ramach zintegrowanego w serwerze systemu umożliwiającego monitoring systemu i środowiska (temperatura, dyski, zasilacze, płyta główna, procesory, pamięć operacyjna itp.) |
| Dokumentacja, inne | - elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, - serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce (karta produktowa dostępna u Zamawiającego) |
| Wsparcie dla systemów operacyjnych | Obsługiwane systemy: Windows Server, Hyper-V, VMware, Linux. Serwer musi posiadać certyfikat zgodności dla systemów: Windows Server 2019 Standard Windows Server 2019 Datacenter Hyper-V Server 2016 VMware vSphere™ 6.7 SUSE® Linux Enterprise Server 12 ,SP2 Red Hat® Enterprise Linux 8 Red Hat® Enterprise Linux 7.6 Oracle® Linux 7.7 |
| Oprogramowanie systemowe | - Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core – wraz z kompletem nośników na jeden serwer, - Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core dodatkowe 7 licencji – wraz z kompletem nośników. Licencja dostępowa (CAL) device - 50 szt. |

## Serwer B (1 szt.) – urządzenie: Fujitsu RX 1330 M4 / LFF 32GB z Win

| Element konfiguracji | Parametry |
| --- | --- |
| Płyta główna | - dedykowana serwerowa, wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera - 3 sloty PCI Express generacji 3 w tym minimum 2 o prędkości x8; - 4 gniazda pamięci RAM DDR4 obsługujące pamięci o taktowaniu 2666Mhz; - 2 gniazda dla dysków M.2; - możliwość instalacji modułu TPM |
| Procesor | Procesor sześciordzeniowy dedykowany do pracy w serwerach, Intel Xeon E-2246 3,60 GHz |
| Ilość procesorów | 1 |
| Pamięć RAM | - zainstawane 32GB RAM DDR4-2666MHz w 2 kościach po 16GB każda; - zabezpieczenie pamięci mechanizmem ECC - możliwość rozbudowy do 128 GB RAM |
| Dyski HDD | - dyski hotplug - możliwość instalacji 4 dysków 3,5” hotplug SATA - fabrycznie zainstalowane dwa dyski twarde typu hotplug 3,5” 4TB SATA |
| Kontroler dysków | Kontroler RAID SAS 3.0 0/1/10/5/50 |
| Napęd DVD RW | DVD +/- RW wewnętrzny |
| Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną, minimum 32MB pamięci RAM, wsparcie dla rozdzielczości minimum 1280x1024 |
| Karta sieciowa | - 2x LAN 1Gbit/s ze wsparciem iSCSI, RJ-45 ze wsparciem akceleracji TCP/IP, iSCSI, PXE-Boot i Wake-on-LAN; - zintegrowana, dedykowana karta LAN 1Gbit/s do komunikacji wyłącznie z kontrolerem zdalnego zarządzania z możliwością przeniesienia tej komunikacji na inną kartę sieciową współdzieloną z systemem operacyjnym serwera |
| Porty | - 6 portów USB w tym 2 porty USB 3.1 typ A z przodu obudowy, 2 porty USB 3.1 typ A z tyłu obudowy; - możliwość zainstalowania portu szeregowego, - dwa porty VGA (drugi opcjonalnie) - minimum dwa porty RJ45 |
| Zasilanie i chłodzenie | - dwa redundantne zasilacze hotplug o mocy min 450W, o sprawności 94%; - redundantne wentylatory hot plug |
| Oprogramowanie | Dostarczone wraz z serwerem oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane i wspierane przez producenta serwera umożliwiające m.in.: konfigurację kontrolera RAID bez konieczności konfiguracji bezpośrednio w BIOS kontrolera instalację systemów operacyjnych wspieranych przez producenta serwera (z nośników fizycznych lub zdalnie przez sieć LAN) wraz ze sterownikami tworzenie i zapis plików konfiguracyjnych umożliwiających zwielokrotnioną, automatyczną instalację systemu i konfigurację serwera zdalne zarządzanie, diagnostykę i przewidywanie awarii w oparciu o informacje dostarczane w ramach zintegrowanej karty zarządzającej oraz informacji z systemu operacyjnego, przekierowanie informacji i alertów poprzez email, bramkę SMS, popup. monitorowanie i zarządzanie kontrolerami RAID i zainstalowanymi dyskami twardymi |
| System Operacyjny | Licencja Microsoft Windows Server 2019 Standard x64 16Core – wraz z kompletem nośników |
| Inne | - elementy, z których zbudowane są serwery są produktami producenta tych serwerów lub być przez niego certyfikowane oraz całe muszą być objęte gwarancją producenta, - serwer jest fabrycznie nowy i pochodzi z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce (karta produktowa dostępna u Zamawiającego) |