Załącznik nr 2 do SWZ

Wykonawca:

……………………………………….........……

…………………………………………………..
                 (pełna nazwa/firma, adres)

reprezentowany przez:

…………………………………………………..

…………………………………………………..

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

OPIS ASORTYMENTU - materace

| Lp | Nazwa towaru | Opis + wymiar | Ilość | Cena jedn. netto | Cena netto całości | VAT | Cena jedn. brutto | Cena brutto całości | Nazwa handlowa / Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy, zmienno- ciśnieniowy do leczenia odleżyn wszystkich stopni | Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, z poprzecznych komór powietrznych (min. 18) z poliuretanu (możliwość wymiany pojedynczych komór), o wymiarach: 16-21 cm (wysokość), 196-206 cm (długość) i 80-86 cm (szerokość):- możliwość zastosowania bezpośrednio na łóżko szpitalne, - zawór CPR, - czytelny panel sterowania ze wskaźnikami sygnalizującymi m.in.: pracę materaca, brak właściwego ciśnienia z sygnalizacją świetlną i dźwiękową), - minimum 2 tryby pracy: zmienny lub statyczny, - pompa z elektroniczną regulacją ciśnienia o zasilaniu 230V 50-60 Hz i poborze mocy 8-12W, wydajność <6 l/min, czas cyklu w trybie zmiennociśnieniowym 10-20 min, z zakresem ciśnienia 25-70 mm Hg, - maksymalne obciążenie min. 190-200 kg. Materac pokryty pokrowcem (na zamki błyskawiczne), paroprzepuszczalnym, nieprzepuszczającym płynów, wykonanym z dzianiny poliestrowej z poliuretanem, odpornym na działanie wody, środków odkażających i promieni ultrafioletowych, ognioodporny | … |  |  |  |  | 42.697,57 |  |

UWAGA: DOKUMENT NALEŻY ZŁOŻYĆ W FORMIE ELEKTRONICZNEJ (OPATRZONEJ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM) LUB POSTACI ELEKTRONICZNEJ OPATRZONEJ PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM